FlexNet-Treiberdokumentation    PAR96.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ

Stand: 10.06.97

Ident: PAR96

Treiber f�r paralleles FSK-Baycom-Modem an LPT-Schnittstelle

LPT1-x k”nnen direkt angegeben werden, andere Portadressen oder IRQ-Nummern
sind optional. Beschreibung gibts mit "PAR96 /?".

Bei verschiedenen TX- und RX-Baudraten muss die TX-Baudrate eingestellt werden!
Auf jeden Fall muá das Modem entsprechend umgebaut sein, wenn von 9600 Baud
abweichende Baudraten gefahren werden sollen.
Achtung: Die Txdelay-Messung arbeitet fehlerhaft, wenn die RX-Baudrate von der
TX-Baudrate abweicht.

Parametrierung:
  Die Baudrate muá mit der Sendebaudrate des Modems �bereinstimmen, damit das
  Timing stimmt.
  Modebefehl:
    Mit 'c' wird die Software-DCD-Erkennung aktiviert.
    Man sollte m”glichst mit vorgeschaltetem Squelch und ohne 'c' arbeiten,
    das ist wesentlich zuverl„ssiger.
    Siehe dazu das Handbuch zum Modem.

Der Calibrate-Befehl macht alle 14.5s eine Pause von 500ms, damit der PTT-
Watchdog entladen wird.

Achtung: Die Statistik kann keine TX-Fehler oder RX-Fehler anzeigen. Man muá
also durch Versuche ermitteln, ob der verwendete Rechner und die Konfiguration
in Verbindung mit anderen Kan„len einen fehlerfreien Betrieb erlaubt.

-----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    PAR96.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ
                                         Translation: Tom Sailer HB9JNX
Date: 10.06.97

Ident: PAR96

Driver for Baycom's FSK modem connected to an LPT interface

LPT1-x may be specified directly, other port adresses or IRQ numbers are
optional. Description with "PAR96 /?".

If different transmit and receive baudrates are to be used, the
transmit baudrate must be specified. In any case, the modem must
be modified accordingly if baudrates other than 9600 baud shall be
used. Warning: the TxDelay is measured incorrectly if the baud rate
differs from 9600 baud.

Parameters:
  Baudrate must match TX baudrate
  Mode command:
    'c' activates the software DCD
    It is more reliable to use a hardware squelch and disable the 'c' option.
    See the documentation that came with the modem.

The calibrate command pauses every 14.5s for 500ms to reset the PTT watchdog.

Warning: The statistics does not recognize any TX or RX errors because the
hardware does not allow that. Some experimentation is required to know if
the computer or the configuration in conjunction with the other channels
allows an error free operation.


-----------------------------------------------------------------------------

Documentation du driver FlexNet PAR96.EXE              (C)1995 G. Jost DK7WJ

Date: 10.06.97

Nom: PAR96

Driver pour le modem BayCom FSK branch‚ sur port LPT.

Les ports LPT1-x peuvent ˆtre directement utilis‚s, les adresses et les IRQ
d'autres ports ‚tant en option. Vous obtenez une description des fonctions
en demandant "PAR96 /?".

Il est possible d'utiliser different vitesses pour recevoir et emettre.
En ce cas, le systeme doit savoir la vitesse de l'emitteur. Vois
devez modifier le modem pour accomplir les different vitesses.
Attention: Le mesurement du TxDelay ne fonctionne pas correctement
si des vitesses different de 9600 baud sont utilises.

ParamŠtrage :

  Commande MODE :
    'c' active la reconnaissance de porteuse (DCD).
    De pr‚f‚rence, travaillez squelch ferm‚ et sans 'c', c'est beaucoup plus
    fiable. Consultez pour cela le manuel du modem.

La commande CALibrate effectue une pause de 500 ms toutes les 14,5 secondes,
de fa‡on … remettre … z‚ro le watchdog du PTT.

Attention : les statistiques ne sont pas capables de reconnaŒtre des erreurs en
TX ou RX. Il faut aussi effectuer quelques essais pour savoir si l'ordinateur
utilis‚ ou la configuration permet de fonctionner sans erreurs sur la voie
radio.