FlexNet-Treiberdokumentation    USCC.EXE         (C)1994 F.Radlherr DL8MBT

(vorabversion, wird noch erweitert)

Stand: 09/94

Ident: USCCx   (x besagt die Anzahl von Kan„len auf der Karte)

Der Treiber wurde speziell f�r das Sortiment der BayCom-USCC-Karten
geschrieben und ist weitgehend unver„ndert aus BayCom-L2.EXE �bernommen.

Folgende Hardware wird unterst�tzt:
  - BayCom-USCC-Karte mit 4 Kan„len
  - BayCom-USCC9k6 mit 2 Kan„len
  - alte SCC4 mit 8 Kan„len (Adressaufteilung/IRQ anders als bei USCC)
  - neue USCC>8 mit 8 Kan„len (registerkompatibel zu SCC4)

Die Einstellm”glichkeiten kommen bei USCC /?

----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    USCC.EXE         (C)1994 F.Radlherr DL8MBT
                                           Translation: Tom Sailer, HB9JNX
(prerelease, still being extended)

Date: 09/94

Ident: USCCx   (x stands for the number of channels on the board)

The driver was developed specifically for the range of BayCom USCC boards.
It was taken from the BayCom L2.EXE mostly unchanged.

The following hardware is supported:
  - BayCom-USCC board with 4 channels
  - BayCom-USCC9k6 with 2 channels
  - old SCC4 with 8 channels (different addresses/IRQ compared with USCC)
  - new USCC>8 with 8 channels (register level compatible to SCC4)

The parameters are described with "USCC /?"

----------------------------------------------------------------------------

Documentation du driver FlexNet USCC.EXE         (C)1994 F.Radlherr DL8MBT


Mise … jour : 09/94

Nom : USCCx  (x : nombre de canaux sur la carte )

Le driver est ‚tudi‚ pour les cartes BayCom USCC et ressemble beaucoup au
L2.EXE du logiciel BayCom.

Les systŠmes suivants sont reconnus :

  - Cartes BayCom-USCC … 4 canaux
  - BayCom USCC9k6 … 2 canaux
  - ancienne SCC4 … 8 canaux (autres adresses et IRQ que sur les USCC )
  - nouvelle USCC>8 … 8 canaux (mˆmes registres que USCC>4)

Les diff‚rents paramŠtrages sont visibles avec USCC /?.