Hallo TCP/IP-Freunde !
                ======================

Ich habe die geniale Idee von Jimy, DL1GJI, aufgegriffen auf der 
seriellen Schnittstelle vom TNC2 zum Rechner SLIP zu machen.

Diese Idee hat Jimy bereits auf dem TNC3 in seiner neuesten
TurboFirmware realisiert.

Ich habe diese Möglichkeit jetzt auch auf dem TNC2 implementiert.

Wie von Jimy bereits beschrieben ist es dadurch möglich auch mit
nicht-Afu-TCP/IP-Software TCP/IP zu machen - z.B. unter Windows
mit Trumpet Winsock.


        Nord><Link TheFirmware für TNC2 mit SLIP-Unterstützung
        ======================================================

Die Firmware 2.7b mit SLIP enthält eine Erweiterung des Terminalmodus.

Aus Speicherplatzgründen mußte dafür der KISS-Mode entfallen.

Im Hostmodus verhält sich die Firmware mit SLIP wie gehabt - es sind hier
keine Veränderungen vorgenommen worden.

Im Terminalmodus werden SLIP-Frames erkannt und auf der HDLC-Seite mit
der PID=CC gesendet. Empfangene HDLC-Frames mit der PID=CC werden auf der
Terminalseite in SLIP-Frames umgesetzt.

Weitere Informationen über SLIP stehen im RFC 1055 ...


Neuer Befehl: @SLIP
-------------------

@SLIP 1   schaltet die Unterstützung für SLIP ein

@SLIP 0   schaltet die Unterstützung für SLIP aus


Einschränkungen beim Betrieb mit SLIP:
--------------------------------------

a) Flowcontrol MUSS mit <ESC>Z0 ausgeschaltet werden.

b) Der Monitor MUSS mit <ESC>MN ausgeschaltet werden.

c) Bei Betrieb im Connected-Mode über 3NET Digis sollte die Anzahl
   der möglichen Connects mit <ESC>Y1 auf eine Verbindung beschränkt
   werden.

d) Im Mode Datagram sollte die Anzahl der möglichen Connects mit
   <ESC>Y0 auf NULL eingestellt werden.

e) Das TCP-Window darf nicht größer als ca. 2 kByte sein.


        TCP/IP unter Windows mit Trumpet Winsock
        ========================================

Meine eigene IP-Adresse ist 44.130.1.2

Mein Nameserver ist 44.130.0.100 - wenn kein Nameserver bekannt ist,
bleibt das Feld leer. Beim Verbindungsaufbau ist dann die IP-Adresse
anzugeben.

Der TNC2 ist an COM2 angeschlossen, die Baudrate ist 19200.

Beispiel Einstellungen für Trumpet Winsock:

( "X" = Eintrag ausgewählt, "." = Eintrag nicht ausgewählt oder leer )
-----------------------------------------------------------------------

IP adress    : 44.130.1.2

Netmask      : ....              Default gateway: ....

Name server  : 44.130.0.100      Time server    : ....

Domain suffix: ampr.org

Packet Vector: ..    MTU: 236    TCP RWIN: 1960    TCP MSS: 196

Demand load timeout (secs): 60                 TCP RTO MAX:  20 


X Internal SLIP  . Internal PPP         Online status detection

SLIPport:     2                         X none

Baud rate:    19200                     . DCD(RLSD) check

. Hardware handshaking                  . DSR check

. Van Jacobson CSLIP compression

-----------------------------------------------------------------------


Beispiel für Connected Mode - LOGIN.CMD

Die Angaben für MYCALL und DIGI werden nur beim ersten Start abgefragt.
Danach sind diese Werte in TRUMPWSK.INI gespeichert.

Sonderzeichen: \r = CR,  \e = ESC
-----------------------------------------------------------------------

if ![load $mycall]
  if [query $mycall "Please enter Your callsign"]
    save $mycall
  end
end

if ![load $digi]
  if [query $digi "Enter Callsign + via of Your TCP/IP Digipeater"]
    save $digi
  end
end

status "Initializing TNC2-Firmware for " $mycall " ..."
#
# Auf Kanal 0 wechseln und CALL einstellen
output \r\eS0\r\eI$mycall \r
#
# Flow-Control ausschalten
output \ez0\r
#
# Monitor ausschalten
output \emn\r
#
# TX-Delay einstellen
#output \et25\r
#
# T2-Timer einstellen (9600 Baud)
#output \e@t2 40\r
#
# T2-Timer einstellen (1200 Baud)
output \e@t2 220\r
#
# Nur noch einen Connect zulassen
output \eY1\r
#
# Hier können noch weitere Einstellungen folgen
#
# auf Kanal 1 wechseln und SLIP einschalten
output \eS1\r\e@slip1\r
#
if ! [input 5 \n* CHANNEL NOT CONNECTED *\r]
  message "TNC2 is not responding"
  abort
end
status "Connecting to" $digi
output \r\eI $mycall \r\ec $digi \r
if ! [input 25 \n* (1) CONNECTED]
  message "Connect to " $digi " failed"
  abort
end
status "Connected to " $digi ". Have fun ..."
sleep 2

-----------------------------------------------------------------------

Beispiel für Mode Datagram - LOGIN.CMD

Die Angaben für MYCALL und DIGI werden nur beim ersten Start abgefragt.
Danach sind diese Werte in TRUMPWSK.INI gespeichert.
-----------------------------------------------------------------------

if ![load $mycall]
  if [query $mycall "Please enter Your callsign"]
    save $mycall
  end
end

if ![load $digi]
  if [query $digi "Enter Callsign + via of Your TCP/IP Digipeater"]
    save $digi
  end
end

status "Initializing TNC2-Firmware for " $mycall " ..."
#
# Auf Kanal 0 wechseln und CALL einstellen
output \r\eS0\r\eI$mycall \r
#
# Flow-Control ausschalten
output \ez0\r
#
# Monitor ausschalten
output \emn\r
#
# TX-Delay einstellen
#output \et25\r
#
# T2-Timer einstellen (9600 Baud)
#output \e@t2 40\r
#
# T2-Timer einstellen (1200 Baud)
output \e@t2 220\r
#
# Keinen Connect zulassen
output \eY0\r
#
# Hier können noch weitere Einstellungen folgen
#
# Zielcall einstellen
output \ec $digi \r
#
# SLIP einschalten
output \e@slip1\r

-----------------------------------------------------------------------


Literatur:

RFC 1055 - Transmission of IP Datagrams over serial lines

Trumpet Winsock Dokumentation (INSTALL.DOC, INSTALL.TXT)

-----------------------------------------------------------------------

Viel Spaß mit TCP/IP

73 de Walter, DL1HAZ @ DB0HHT


P.S.:

Hier noch der Script zum Beenden...

BYE.CMD
-----------------------------------------------------------------------

output \r\ed\r
if ! [input 25 \n*]
  message "Disconnect failed"
  abort
end
# Slipunterstützung wieder ausschalten
output \e@slip0\r
#
# Flow Control wieder einschalten
output \ez3\r
#
# Hier die Anzahl der möglichen connects einstellen
output \ey0\r
#
status "Disconnected sucessfully"
sleep 1

-----------------------------------------------------------------------